Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1

(Znak postępowania: IT.271.12.2020)

| część 1 zamówienia: „Wyposażenie stoku narciarskiego”. |
| --- |
| Lp. | Wyposażenie | Ilość sztuk | Opis |
| 1. | Ratrak | 1 | - używany, w pełni sprawny - po przeglądzie technicznym, z wymienionymi wszystkimi płynami eksploatacyjnymi i filtrami Wymiary: Wysokość: 2,40 - 2,80m Szerokość: 2,50 - 5,60m Długość: 4,25 - 8,80m Wybrane parametry: - Paliwo- olej napędowy - Moc silnika- min. 400 kM - Pojemność zbiornika paliwa min. 80l. - Gąsienice aluminiowe, wzmocnione - Oświetlenie zewnętrzne umożliwiające prace w każdych warunkach atmosferycznych i przejrzystości powietrza - Zbiornik paliwa min. 100 dm3 - Pług regulowany wielopozycyjny - Szerokość pługa po rozłożeniu min. 5,0m - Oprzyrządowanie do rozkładania śniegu - Możliwość koszenia trawy - Silnik z zapłonem samoczynnym - Ogrzewana kabina operatora - Fotel operatora amortyzowany, regulowany - Szyby przednia i tylna podgrzewane, wyposażone w wycieraczki - Wskaźniki- co najmniej obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, wskaźnik ładowania akumulatorów, wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego” - Rok produkcji: nie starszy niż 7 lata w dniu przekazania Zamawiającemu - Maksymalny przebieg ratraka: nie więcej niż 3 000 MTH (przebieg musi być udokumentowany w książce serwisowej/gwarancyjnej) - Możliwość koszenia trawy (ratrak musi być wyposażony w dodatkowy zestaw gąsienic umożliwiający koszenie trawy na stoku w okresie letnim oraz kosiarkę zintegrowaną z ratrakiem montowaną z przodu) |
| 2. | Urządzenie SKIPASS | 1 | jednostanowiskowy system zwalniania i limitowania osób połączony z kasą (bilety/karnety). System powinien być wyposażony w czytnik RFID o zasięgu min 60 cm ze zdalnym odczytem karnetu/biletu, napęd automatyczny, powinien posiadać regulowaną wysokość. System powinien posiadać opcje pracy w trybie online oraz ofline. Min. 100 sztuk kart |
| 3. | Skuter śnieżny | 1 | - fabrycznie nowy - dwuosobowy - wyposażony w bieg wsteczny - przystosowany do ciągnięcia noszy, sań lub ski z poszkodownym - wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową - pojemność silnika min. 800cm3 - moc min. 80kM - elektroniczny rozrusznik - bagażnik z miejscem do umieszczenia akcesoriów pierwszej pomocy - płozy sterujące z przodu - napęd gąsienicowy |
| 4. | Nosze dla poszkodowanych do skutera | 1 | min. wymiary długość 210 cm, szerokość 55 cm, max obciążenia nie mniejsze niż 150 kg |
| 5. | Siatki i materace montowane czasowo – ochrona przed uderzeniem w drzewa wokół stoku | 1 | Siatki plecione o wymianach oczka min 2x2 cm, grubość 3 mm, wys min. 150 cm |
| 6. | Monitoring (kamery bezprzewodowe na stoku oraz wokół budynku administracyjnego+ rejestrator z możliwością udostępnienia obrazu przez internet) | 1 | Zestaw 7 kamer o zasięgu w terenie min 300m, rozdzielczość min 4 Mpx, wbudowany promień podczerwieni, obudowa o klasie szczelności nie gorszej niż IP 66 z rejestratorem z możliwością udostępnienia obrazu przez internet. Kamery bezprzewodowe na stoku narciarskim oraz wokół budynku administracyjnego. |
| 7. | Kosiarko – odśnieżarka | 1 | Stan- nowa - pojemność silnika min. 400cm3 - moc silnika min. 20kM - automatyczna skrzynia biegów - rozrusznik elektryczny - oświetlenie zewnętrzne - regulowana wysokość koszenia - regulowany kąt wyrzutu - agregatem koszącym o szerokości roboczej min 100cm - łańcuchy na koła - odśnieżarka wirnikowa doczepiana z przodu - szerokość robocza min. 90cm” |
| SPRZĘT DO SERWISOWANIA NART ZJAZDOWYCH |
| 8. | Imadło serwisowe | 2 | konstrukcja aluminiowa, możliwość pracy na dwóch nartach jednocześnie, |
| 9. | Ostrzałka elektryczna | 2 | zasilani 230V, min 15 000 obrotów/min |
| 10. | Kątownik | 8 | materiał wykonania aluminium, kątowniki o różnym kącie od 95 do 90 stopni |
| 11. | Ostrzałka do krawędzi bocznej | 2 | O długości 80mm, wyposażona w stalowe kółka, zakres pracy 85 do 90 stopni |
| 12. | Prawidło do krawędzi | 2 | z możliwością ustawienia kąta od 0,5 do 2 stopnie |
| 13. | Pilnik do krawędzi | 2 | pilnik min 14 ząbków/cm, długość min 20 cm |
| 14. | Pilnik diamentowy | 2 | Gradacja P600 i P200 |
| 15. | Pilnik do ostrzałek | 2 | grubość pilnika min 10 ząbków na cm, , długość nie więcej niż 80 mm |
| 16. | Pazur- zdzieracz boków | 2 | narzędzie z wymiennym ostrzem, z możliwością regulacji głębokości strugania, wykonanie z aluminium, stalowe kółka na łożyskach |
| 17. | Ostrzałka do cyklin | 2 | ostrzałka z wymiennym pilnikiem, z możliwością do mocowania na stałe na stole |
| 18. | Smar na gorąco- puder 30g | 10 | zakres temperatur smaru od -8 do -30, przeznaczony do stosowania przy wilgotności powietrza do 60% |
| 19. | Smar na gorąco HF 120g | 10 | zakres temperatur smaru od -10 do -30 |
| 20. | Smar na gorąco LF 120g | 10 | zakres temperatur smaru od -10 do -30 |
| 21. | Smar na gorąco HC 50g | 10 | smar nierozpuszczalny w produktach naftowych |
| 22. | Smar na gorąco serwisowy 250g | 10 | smar z zawartością fluoru |
| 23. | Smar na zimno 50g | 10 | zakres temperatur smaru od 0 do -25 oC |
| 24. | Zmywacz smaru + rozpylacz 1l | 2 | rozpylacz wyposażony w pompkę, rozpylacz o pojemności min 1,0l, zmywacz w postaci płynu |
| 25. | Zmywacz smaru 2,5l | 5 | postać zmywacza – płyn |
| 26. | Żelazko narciarskie | 2 | moc min 800W, zakres temperatur pracy 90-180 oC, wyświetlacz cyfrowy, zasilanie z gniazda sieciowego 230V |
| 27. | Cyklina | 2 | materiał wykonania plexy, szerokość 3 oraz 5 mm |
| 28. | Szczotka prostokątna | 3 | szczotka z włosiem miedzianym, długość włosia 15mm |
| 29. | Szczotka owalna | 3 | szczotka o długości włosia min 10 mm, wykonana z tworzywa sztucznego |
| 30. | Szczotka obrotowa | 3 | tworzywo – materiał syntetyczny, szczotka typu „końskie włosie”, długość włosia min 60 mm, szerokość szczotki min 10 cm |
| 31. | Gąbka do wcierania | 3 | gąbka dwustronna do wcierania i polerowania końcowego |
| 32. | Korek syntetyczny | 3 | kostka o wymiarach min: 70x50x30 mm |
| 33. | Pałeczka kofiksowa | 2 | Średnica 11,5mm |
| 34. | Pistolet do naprawy ślizgu | 2 | pistolet do kofisku, moc nie mniej niż 150W, zasilanie sieciowe 230V, |
| 35. | Zdzierak do ślizgu | 2 | ostrze wykonane z węglików spiekanych, szerokość ostrza min 50 mm |
| 36. | Taśma papieru ściernego | 3 | papier ścierny na taśmie materiałowej |
| 37. | Gumki do stoperów | 2 | materiał tworzywo sztuczne |
| 38. | Inserty plastikowe | 4 | metoda montażu: do wbijania lub wkręcania, materiał: tworzywo sztuczne, średnica: 9mm |

  - Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości 5% dla wymiarów produktów wskazanych powyżej, jak również pozostałych parametrów, jeżeli nie zostały opisane poprzez wskazanie minimalnej lub maksymalnej wartości albo nie wskazano zakresu w jakim parametr ten ma się mieścić.

  - Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt nadawał się do bezpośredniego użytku tzn. jeżeli wymaga tego charakter urządzenia/przedmiotu, winien on posiadać baterie/akumulatory.